## Slide 1: Principii, Tehnici și Dispozitive de Măsurare Multimetrul numeric – partea 1

## Slide 2: Multimetrul numeric:
Orice model de multimetru numeric permite măsurarea urm. mărimi:
- tensiune continuă;
- tensiune alternativă,
- curent continuu;
- curent alternativ;
- rezistenţă.
Pe lângă acestea, în funcție de model, complexitate și preț,
cu multimetrul numeric se mai pot măsura:
- capacitate; - temperatură;
- frecvenţă; - nivel logic;
- factor de amplificare în curent (hFE) pentru tranzistoare.
În plus, aparatul poate fi folosit pentru verificarea diodelor, precum şi ca indicator de continuitate.

## Slide 3: Multimetrul numeric:
Unele modele pot oferi și funcții suplimentare, cum ar fi:
autotestarea afişajului la conectare;
posibilitatea memorării rezultatului măsurării (funcţia DATA-HOLD);
posibilitatea determinării valorii maxime sau minime a unei mărimi
(funcţiile MAX, respectiv MIN);
posibilitatea comparării uneia sau a mai multor valori ale unei
mărimi cu o valoare măsurată anterior şi considerată ca referinţă;
aparatul afişează numai diferenţa faţă de aceasta din urmă (funcţia REL);
indicarea stării necorespunzătoare a bateriei (tensiune prea mică);
posibilitatea comunicaţiei cu un calculator personal (PC) prin intermediul unei interfeţe încorporate RS232C sau USB.

## Slide 4: Efectuarea măsurătorilor:
Pentru efectuarea măsurărilor se parcurg următorii pași:
a. se selectează funcţia
b. se selectează domeniul dorit,
c. măsurandul se conecteaza la bornele corespunzătoare:
• între V/Ω şi COM la măsurarea mărimilor:
tensiune continuă/ alternativă, rezistenţă, capacități, frecvenţă, nivel logic;
• între mAμA şi COM:
pentru curenţi mai mici decât 600 mA;
• între 10 A şi COM:
pentru curenţi mai mari decât 600 mA;
Obs.: Pentru ca multimetrul să nu se deterioreze trebuie să nu fie depăşite valorile maxime indicate în cartea tehnică a aparatului.
Domeniile de măsurare, erorile tolerate precum şi alte caracteristici tehnice sunt prezentate în cartea tehnică a aparatului.

## Slide 5: Noțiuni teoretice:
Rezistorul:
= o componentă electronică pasivă, prevăzută cu 2 terminale, care are proprietatea fizică de a se opune trecerii curentului electric;
este un dispozitiv fizic;
Rezistenţă electrică (R):
= mărimea fizică care caracterizează rezistorul;
este o proprietatea fizică exprimată în ohmi (Ω);
Codare cu culori a rezistorului utilizează benzi colorate pentru a identifica cu ușurință o valoare a rezistorului și o toleranță în procente.
Diagrama standard a codului de culori al rezistorului:

## Slide 6: Aplicații:
Aplicație 1:
Se va măsura cu multimetrul descris mai sus (modelul - 72-2605) o rezistență pe care sunt specificate explicit valoarea nominală și toleranța.
Care este câmpul de toleranță specificat pentru această rezistență?
Folosind programul de simulare Tina, utilizați multimetrul pentru a măsura această rezistență. Setați în circuit R2=1,423 . Ce valoare afișează multimetrul?
Presupunând că aparatul indică o valoare aflată în afara intervalului de toleranță,
x = 1,42k , domeniul de măsură = 4k, cu incertitudinea și rezoluția aferentă tabelului de mai jos:
care este rezultatul rezistenței alături de incertitudine?
există posibilitatea obținerii unei măsurători corecte?
Să se calculeze eroarea tolerată și eroarea relativă.

## Slide 7: Aplicații:
Soluție:
Valoarea minimă și maximă a rezistenței cu toleranță 5%:
Valoarea rezistenței bazată pe acuratețea aparatului de măsură:
Există o zonă restrânsă în care este posibil să obținem măsurarea corectă, de aceea este foarte important să exprimăm rezultatul alături de incertudinea ;
Cu cât x se apropie de X, zona ”verde” devine tot mai mare.

## Slide 8: Aplicații:
Soluție:
Eroarea absolută:
∆= x – X = ∆=
Eroarea relativă:
= =
Obs. Semnul este irelevant, putem aprecia că eroarea există și va trebui să rezolvăm situația, eventual prin măsurarea cu un alt dispozitiv de măsură.

## Slide 9: Propuneri de aplicații facultative:
Pe baza exemplului de mai sus construiți un montaj folosind programul de simulare Tina care să cuprindă măsurarea a 3 rezistențe de valori diferite ce se află în intervalul de toleranță, respectiv 2 rezistențe de valori diferite ce se află în afara intervalului de toleranță.
Pentru fiecare dintre acestea calculați intervalele de toleranță,respectiv eroarea absolută, eroarea relativă și delimitați zone ”verde”.

## Slide 10: Aplicații:
Aplicație 2:
Se va măsura cu două multimetre diferite o tensiune continuă de valoare convențional adevărată X=12V.
Să se calculeze eroarea tolerată și eroarea relativă pentru fiecare caz. Pe baza detaliilor și a calculelor, ce se poate observa?
Uni-t - UT33C | Fluke - 175

## Slide 11: Aplicații:
Soluție:
UNI-T - UT33C | FLUKE - 175
∆= x – X = ∆= = = | ∆= x – X = ∆= = =
UNI-T - UT33C | FLUKE - 175

## Slide 12
Soluție:
Concluzii:
în cazul de față, ambele aparate măsoară corect;
se observă clar faptul că multimetrul FLUKE-175 are acuratețe mai bună în ciuda faptului că domeniul de măsură este mai mare;
prețul pentru multimetrul FLUKE-175 este semnificativ mai mare;
UNI-T UT33C poate fi utilizat cu succes pentru măsurare în aplicații non-critice, casnice, de hobby;
FLUKE-175 se pretează pentru utilizare în cazul unor aplicații industriale.
Aplicații:

## Slide 13: Propuneri de aplicații facultative:
Pe baza exemplului de mai sus comparați acuratețea de măsurare a altor 2 multimetre numerice pentru alt parametru (rezistență, capacitate, frecvență, etc.).
Să se calculeze eroarea tolerată și eroarea relativă pentru fiecare caz.

## Slide 14
Vă mulțumesc pentru atenție!